1. számú melléklete a Vasas Sport Club által meghirdetett, jégkészítő gép (Rolba) beszerzésre vonatkozó Pályázati Felhívásnak

A jégkészítő gép (Rolba) beszerzésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez az alábbi minimumkövetelmények az előirányzottak.

| Teljes magasság vezetőfülke nélkül, nyitott hó tartállyal | maximum 2400 mm |
| --- | --- |
| Könnyen hozzáférhető és mozgatható akkumulátor egység (töltővel) (minimum 18 jégkészítés / egy töltés) | 80V - 625Ah |
| Víztartály | minimum 950 l |
| Opcionális lehetőség a hó tartállyal történő csatlakoztatásra a min. 2500 liter vízmennyiség elérésének érdekében. |  |
| Hó tartály (tömörítve) | minimum 3,6 m³ |
| Gyaluló egység anyaga | rozsdamentes acél |
| Kés vágószélessége (lehető legegyszerűbb és legrövidebb idejű késcserével) | maximum 2.100 mm |
| Energiatakarékos, tengelyenkénti különálló hajtás |  |
| Elektromechanikus rögzítő fék |  |
| Könnyen hozzáférhető motortér |  |
| Hidraulikus meghajtású oldalkefe, lengéscsillapítók által biztosított rugózással |  |
| Vezetőfülkéből elektronikusan állítható marási mélység |  |
| Utólag rendelhető, a beépített automatikus eszközfelismerés miatt a jégkészítő géphez könnyen csatlakoztatható további eszközök (Pl.: szélgyalu, vízporlasztó rendszer stb.) |  |
| Maximum 48 órán belüli szerviz- és legfeljebb 72 órán belüli alkatrészellátás. |  |

A jégkészítő gép (Rolba) beszerzésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez az alábbi értékelési szempontok az előirányzottak:

- nettó ajánlati ár

- Előteljesítés mértéke (legkésőbb: 2022.02.12.)